ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
К-6-6-1

ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ БЕНЗОМОТОРНОЙ ПИЛОЙ

ВЛ

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-6-6-1 служит руководством по ручной валке деревьев при вырубке просек для линий электропередачи.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

1.2.1. Подготовка рабочего места.

1.2.2. Спиливание дерева.

1.2.3. Сталкивание дерева.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала валки деревьев должны быть выполнены подготовительные работы, указанные в п.4 "Общей части".

2.2. Валка деревьев производится бензомоторной пилой "Дружба-4М" с помощью гидроклина "КГМ-1А".

Техническая характеристика пилы

|  | Марка | - "Дружба-4М" |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Управление пилой | - одиночное |  |
|  | Движение пилы при валке Габариты пилы, мм | - слева направо |  |
|  | длина | - 850 |  |
|  | ширина | - 400 |  |
|  | высота | - 500 |  |
|  | Тип режущего органа | - пильные цепи марок ПЦП-15М |  |
|  | Рабочая длина пильного аппарата, мм | - 440 |  |
|  | Скорость резания при работе двигателя на максимальной скорости, м/сек | - 8,3 |  |

Техническая характеристика гидроклина

|  | Марка | - КГМ-1А |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вес в рабочем состоянии, кг | - 3,5 |  |
|  | …...* | - 40 |  |
|  | ________________ * Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных. |  |
|  | Грузоподъемность, кг | - 5000 |  |
|  | Ход поршня, мм | - 120 |  |
|  | Высота подъема, мм | - 40 |  |
|  | Угол заострения клина, град | - 19 |  |
|  | Длина рукава, мм | - 1200 |  |
|  | Время хода клина на полную длину, сек | - 30 |  |
|  | Время обратного хода клина, сек | - 8 |  |

2.3. Технологическая последовательность валки леса

2.3.1. Уточнить направление валки отдельных деревьев с учетом общего направления валки, величины и направления наклона ствола, формы кроны, направления и силы ветра.

2.3.2. Произвести подготовку рабочего места

- убрать кустарник, подрост, а также предметы, мешающие вальщику, в радиусе 60 см вокруг сваливаемого дерева;

- в зимнее время убрать снег и расчистить отходные дорожки (рис.1-1).

- высота снежного покрова 50 см

Рис.1-1. Форма и размеры рабочего места вальщика

2.3.3. Произвести подпил дерева со стороны направления валки.

Глубина "" подпила зависит от направления и величины наклона ствола дерева.

| Характеристика дерева | Глубина "" |
| --- | --- |
| Прямостоящее дерево при отсутствии ветра | 1/4 |
| Наклон в сторону валки и при попутном ветре | 1/3 |
| Обратный валке наклон или при встречном ветре | 1/5 |

Форма подпила зависит от диаметра дерева (рис.1-2).

- диаметр дерева на высоте 1/3

- ширина недопила

- глубина подпила

- высота пня

Рис.1-2. Формы и размеры подпила, спиливания и недопила

Подпил деревьев диаметром до 18 см выполнять одним резом; диаметром от 18 до 50 см - треугольным .....* резом; диаметром более 50 см - резом прямоугольной формы.

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

2.3.4. Произвести спиливание дерева с противоположной стороны подпила горизонтальным резом на уровне верхней кромки подпила.

Спиливание ствола производится не полностью, а оставляется недопил "".

Ширина недопила зависит от диаметра ствола дерева у пня.

| Диаметр ствола у пня, м | 0,2-0,31 | 0,31-0,40 | 0,41-0,50 | 0,51-0,60 | Более 0,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя ширина недопила, см | 1 | 2 | 3 | 4 | более 5* |

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Форма недопила зависит от наклона дерева и внешних нагрузок (рис.1-3).

- направление валки дерева

- диаметр дерева на уровне среза

Рис.1-3. Формы недопила при различном наклоне деревьев

2.3.5. Произвести сталкивание дерева

Деревья диаметром меньше 20 см валить, упираясь в ствол рукой, деревья диаметром более 20 см сталкивать гидроклином.

2.3.6. Высота пня "" должна быть 1/3 диаметра среза, но не выше 10 см от шейки корня, а на пикетах ВЛ - заподлицо с землей.

2.4. При валке деревьев необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в материалах, перечисленных в п.9 "Общей части".

Особое внимание необходимо обратить на следующее:

2.4.1. Во время валки деревьев на территории опасной зоны (в радиусе 50 м) производить другие работы запрещено. Опасную зону обозначить предупредительными знаками.

2.4.2. Заправку бензомоторной пилы горюче-смазочными материалами производить только при неработающем двигателе.

2.4.3. Переходы от дерева к дереву с бензомоторной пилой осуществлять при работе двигателя на малых оборотах.

2.4.4. Недопиленные или зависшие в процессе валки деревья во время перерыва или по окончании работы оставлять на лесосеке запрещается.

2.5. Валку леса производит звено рабочих в составе:

| Профессия рабочих | Разряд | Число рабочих |
| --- | --- | --- |
| Вальщик | 6 | 1 |
| Помощник вальщика | 4 | 1 |

2.6. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ ПО РАЗРАБОТКЕ на 1 га ПРОСЕКИ

| Обоснование | Наименование работ | Диаметр дерева, м | Средний объем хлыста, м | Объем работ, м | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единые нормы выработки и расценки на лесозаготовительные работы. ЦНИИМЭ 1986 г. § 1. | Валка деревьев на лесосеке бензопилой "Дружба-4М" | до 0,16 | до 0,21 | 100 | 0,175 | 17,5 |
|  |  | до 0,24 | до 0,39 | 120 | 0,127 | 15,2 |
|  |  | до 0,32 | до 0,75 | 130 | 0,095 | 12,4 |
|  |  | более 0,32 | до 1,9 | 140 | 0,074 | 10,4 |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 га

| Показатели | Ед. изм. | Диаметр дерева, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,16 | до 0,24 | до 0,32 | более 0,32 |
| Трудоемкость | чел.-дн. | 2,1 | 1,85 | 1,5 | 1,3 |
| Работа механизмов | маш.-см. | 1,1 | 0,9 | 0,75 | 0,65 |
| Численность звена | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Продолжительность | смен | 1,1 | 0,9 | 0,75 | 0,65 |
| Производительность за смену | га | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, приспособлениях (на одно звено)

| NN п/п | Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бензомоторная пила |  | "Дружба-4М" | 1 |  |
| 2. | Гидроклин |  | "КГМ-1A" | 1 |  |
| 3. | Предупредительные знаки |  | ГОСТ 12.3.015-78 | 2 компл. |  |

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Ед. изм. | Количество на 1 га при диаметре дерева, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,16 | до 0,24 | до 0,32 | более 0,32 |
| Бензин | кг | 8,0/11,8 | 7,8/10,1 | 6,8/7,5 | 6,8/7,5 |
| Масло автомобильное | " | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
| Смазка УТ-2 | " | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

В числителе - для летних условий эксплуатации, в знаменателе - для зимних.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Типовые технологические карты ВЛ - Т(К-6-6)

(Сборник) Вырубка просек для линий
электропередачи. Раздел 14. -
М.: Всесоюзный институт по проектированию
организации энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" Министерства
энергетики и электрификации СССР, 1987